## Slide 1: Koordinaattijärjestelmät ja karttaprojektiot

## Slide 2: Koordinaattijärjestelmät ja karttaprojektiot
Moniulotteisen muodon projisoiminen tasolle aiheuttaa aina virheitä. Projektiolla voidaan säilyttää joko pinta-alat, muodot tai etäisyydet oikeellisina, mutta ei kaikkia.

## Slide 3: Koordinaattijärjestelmät
Karttaprojektioiden avulla maapallo siirretään kaksiulotteiselle tasolle
Koordinaatiston avulla kaksiulotteiselle tasolle saadaan mittasuhteet ja sijainnit
Datumin avulla reaalimaailma kiinnitetään koordinaatistoon ja sille saadaan origo, mittakaava ja orientaatio
Koordinaattijärjestelmä voidaan nähdä käytännössä yllä mainittujen yhdistelmänä

## Slide 4: Koordinaattijärjestelmät
Koordinaattijärjestelmästä saadaan tulokseksi koordinaatteja, eli pisteitä koordinaatistossa
  Koordinaatit voidaan järjestelmästä riippuen ilmoittaa metreinä origosta tai leveys- ja pituusasteina
Koordinaattijärjestelmien terminologiaan voi tutustua tarkemmin Geoinformatiikan sanastossa

## Slide 5: Koordinaattijärjestelmät
Koordinaattijärjestelmätieto voi olla eri tiedostossa kuin geometriat/rasterit
Jos koordinaattijärjestelmän määritys puuttuu…
  … etsi tietoa aineiston metatiedoista
  … kysy asiasta aineiston tuottajalta
  … tee valistunut arvaus
Koordinaattijärjestelmä saattaa olla myös väärin määritelty
Paikkatietoaineistolla kuuluu aina olla määriteltynä koordinaattijärjestelmä!

## Slide 6: Koordinaattijärjestelmät
Tasokoordinaattijärjestelmät
  Esimerkiksi ETRS89-TM35FIN
  Etäisyys metreinä origosta (x, y)
Maantieteelliset koordinaattijärjestelmät
  Esimerkiksi WGS84
  Leveys- ja pituusasteina (N, E)
Koordinaattijärjestelmät on kiinnitetty mannerlaattoihin, laattatektoniikasta johtuen vääristymiä syntyy koko ajan

## Slide 7: Suomen tasokoordinaattijärjestelmät
ETRS-TM35FIN
  Suomen valtakunnallinen koordinaattijärjestelmä vuodesta 2010 alkaen
  ETRS89:n (Euroopan laajuisen koordinaattijärjestelmän) suomalainen realisaatio
  Keskimeridiaani on 27° pituusaste
  ETRS = EUREF-FIN geodeettinen datumi
  TM = Transverse Mercator -karttaprojektio
  35 = UTM-projektiokaistan numero (35. projektiokaista)
  FIN = leveys poikkeaa UTM:n 6° projektiokaistan leveydestä

## Slide 8: Suomen tasokoordinaattijärjestelmät
ETRS-GKn
  Perustuu Gauss-Krügerin karttaprojektioon
  Käytetään tarkemmissa mittauksissa (esim. monet kaupungit ja kunnat)
  Keskimeridiaani tasapituusasteissa (19° - 31°)
  Projektiokaistan leveys on 1°
  ETRS = EUREF-FIN geodeettinen datumi
  GK = Gauss-Krüger-karttaprojektio
  n = keskimeridiaani

## Slide 9: Suomen vanhoja koordinaattijärjestelmiä
KKJ
  Käytettiin vuoteen 2010 asti
  Karttaprojektiokaistat joiden leveys 3°
  Gauss-Krüger karttaprojektio
  6 kaistaa (KKJ0, KKJ1, …, KKJ5)
  YKJ (yhtenäiskoordinaatisto) on sama kuin KKJ3
  Perustuu KKJ-datumiin, joka on lähtökohtaisesti deformoitunut
  KKJ = Kartastokoordinaattijärjestelmä

## Slide 10: Luento 7: Karttatuloste ja kartta-atlas

## Slide 11: Luennon sisältö
Staattiset paperikartat ja digikartat
QGISin tulosteen muodostaja

## Slide 12: Karttojen julkaisu
Staattiset karttatulosteet
  Kartta-atlas
Web-kartat
Kartta-animaatiot
Notes: Pauliina lisännyt Johdanto QGSiin -kurssin luentokalvoista

## Slide 13: QGISin tulosteen muodostaja
Tulosteen muodostaja (Print Composer) on monipuolinen työkalu staattisten paperi- ja digikarttojen tuottamiseen
  Karttaelementit, selitteet, koordinaatit, kuvat, mittakaava, html…
  Graafikoille tuttuja toimintoja: ohjaimet, tasaus, järjestäminen...
Kartta-atlas
  Karttakirja, jossa osa-alueiden avulla voidaan tuottaa useita teemakarttoja yhtä aikaa
Kartan vienti: PDF, SVG, PNG, PostScript…
  Huom! QGISin SVG-viennissä on jonkin verran kehittämisen varaa

## Slide 14: QGISin tulosteen muodostaja

## Slide 15: Harjoitus 7
Tuotetaan karttatuloste
Tuotetaan kartta-atlas

## Slide 16: Johdanto paikkatietoon ja QGISin käyttöön
Sessio 4

## Slide 17: Kurssin aikataulu
Sessio 4 | 
Aloitus | Edellisen session kertaus
Luento 8 ja harjoitus 8 | Paikkatietoaineiston editointi
Tauko | 
Luento 9 ja harjoitus 9 | Paikkatietoanalyysit
Tauko | 
Luento 10 ja harjoitus 10 | QGISin lisäosat
Sessio 3 | 
Aloitus | Edellisen session kertaus
Luento 6 ja harjoitus 6 | Paikkatietoaineiston luokittelu
Tauko | 
Luento 7 ja harjoitus 7 | Karttatuloste ja kartta-atlas

## Slide 18: Edellisen session kertaus
Luokittelu paikkatietoaineiston visualisointikeinona
  Rasteriaineisto
  Vektoriaineisto
Paikkatietoaineiston vienti staattisena digikarttana
  QGISin karttatuloste ja kartta-atlas

## Slide 19: Luento 8: Paikkatietoaineiston digitointi/editointi

## Slide 20: Luennon sisältö
Editoitavat tiedostoformaatit
Editoinnin perusteet
QGISin editointityökalut

## Slide 21: Editoitavat tiedostoformaatit
Suoraan editoitavat formaatit
  Shapefile, MapInfo TAB, GPX
  OGR, SpatiaLite, PostGIS, MSSQL Spatial, Oracle Spatial vector layers and tables
  GeoPackage
  GRASS
Paikkatietopalvelusta haettua aineistoa ei voi suoraan editoida, ellei kyseessä ole WFS-T-palvelu
  Paikkatietoaineisto tulee ensin tallentaa rajapinnalta omalle tietokoneelle

## Slide 22: Digitoinnin/editoinnin perusteet
Digitoinnilla viitataan siihen, kun luodaan täysin uutta kohdetta
Editoinnissa olemassa olevaa aineistoa muokataan
Mittakaava
  Missä mittakaavassa uusia kohteita luodaan?
  Vaikuttaa aineiston tarkkuuteen
Topologian ja geometrioiden eheys
  Yleensä ei sallita päällekkäisiä kohteita samalla tasolla
  Topologiatyökalujen käyttö vähentää virheitä ja helpottaa analysointia
Attribuuttitaulu
  Hyvät käytänteet mm. tietokenttien nimeämisessä

## Slide 23: QGISin editointityökalut
Editoinnin perustyökalut
Editoinnin edistyneet työkalut
CAD-tyyppiset työkalut
Topologiset työkalut
Lisäosien kautta lisää toimintoja

## Slide 24: QGISin editointityökalut

## Slide 25: QGISin Tracing-työkalu
Tarttumisen työkalut -palkissa on Tracing-työkalu
Helpottaa vierekkäisten alueiden digitointia

## Slide 26: Harjoitus 8
Luodaan yksinkertainen paikkatietoaineisto
Digitoidaan monikulmioita rasteriaineistosta
Luodaan attribuuttitietoja

## Slide 27: Luento 9: Paikkatietoanalyysit

## Slide 28: Luennon sisältö
Analyysien käyttö
Analyysityökalut
  Vektoriaineistoille
  Rasteriaineistoille

## Slide 29: QGISin analyysityökalut
Aineistojen analyysien apuvälineet
Uusien aineistojen luonti
Aineistojen jalostaminen
Rastereille ja vektoreille omansa

## Slide 30: Vektoriaineiston analyysityökalut
Analyysityökalut
  Ominaisuustietojen kysely ja laskenta
  Geometriset analyysit: keskipiste, etäisyys
Tutkimuksen tueksi
  Satunnaispistejoukko tai ruudukko
  Satunnaisotos/valinta aineistosta
  Valitse sijainnin perusteella

## Slide 31: Vektoriaineiston analyysityökalut
Geoprosessointityökalut
  Boolean operaatiot ja ”perinteiset paikkatietoanalyysit”
  Puskuri
  Leikkaus, liitos, dissolve (häivytys), erotus
Geometriatyökalut
  Polygonin painopiste
  Geometrioiden tarkistus ja yksinkertaistaminen
  Delaunay kolmiomittaus
  Voronoin monikulmiot
Notes: Delaunayn kolmiomittausta voidaan käyttää maaston mallintamisen apuna
Voronoin monikulmioilla monia käyttökohteita tieteen ja teknologian alalla, esim. sademäärien laskemisessa

## Slide 32: Vektoriaineiston datan hallinnan työkalut
Projektion määrittäminen ja uudelleenprojisointi
Attribuuttitietojen liittäminen sijainnin perusteella (spatial join)
Vektoriaineistojen jakaminen tai yhdistäminen

## Slide 33: Rasteriaineiston analyysityökalut
Rasterilaskin (map algebra)
Interpolointi
Heatmap
Maastoanalyysi
Spatiaalinen tilastoanalyysit
Muunnokset
Poiminta
Seulaaminen (filtering)
Yhdistäminen, pyramidien laskenta…

## Slide 34: Muita analyysityökaluja
Prosessoinnin työkalut (Processing tools)
  GDAL/OGR
  GRASS, SAGA, Orfeo Toolbox
  QGIS muita geoalgoritmeja
  Mallintaminen ja skriptaaminen
GRASS-työkalut
PyQGIS
Lisäosat
  mmqgis, point sampling tool,
  Nearest Neighbour analysis

## Slide 35: Harjoitus 9
Suoritetaan muutamia vektoriaineistojen paikkatietoanalyysejä
Muokataan tieaineistoa kuntapolygoneja hyödyntäen ja lisätään kuntadatan sisältämää tietoa tieaineistolle

## Slide 36: Luento 10: QGISin lisäosat

## Slide 37: Luennon sisältö
QGIS-lisäosat
Tärkeät lisäosat
Muutama esimerkki lisäosien käytöstä

## Slide 38: QGISin lisäosat
Lisäosat tuotetaan Python-kielellä
Lisäosia on suhteellisen helppo ottaa käyttöön
  Tällä hetkellä QGISissä yli 700 lisäosaa
Tärkeimmät lisäosat on esiasennettu

## Slide 39: Hyödyllisiä QGIS-lisäosia
QuickMapServices
Qgis2threejs
Qgis2web
Georeferointi GDAL
Profile Tool
Python-konsoli
Digitransit.fi Geocoder

## Slide 40: Harjoitus 10
QuickMapServices
Qgis2threejs
Qgis2web
Prosessointityökalut

## Slide 41: Kiitos kurssista!
Gispon tukipalvelu neljän kuukauden ajan
  tuki@gispo.fi
QGIS user guide
  https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/index.html
Gispon koulutukset
  https://www.gispo.fi/koulutus/
Miten suoriuduimme? Anna meille palautetta!
  Etäkoulutus: https://forms.gle/dTv4eWfrFDxEd8Ph8
Notes: Uutiskirjelistalle?